# БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

# ҒАФУРИ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫНЫҢ

ЕҘЕМ-ҠАРАН

АУЫЛ СОВЕТЫ

# АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИЛИМ-КАРАНОВСКИЙ

# СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2016 йыл                                №34                              22.04.2016 года

Об утверждении Порядка

использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса

В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390',в целях предупреждения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса администрация сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет постановляет

Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Глава	 сельского	поселения                 А.А.Исмагилов

Приложение

к приказу МЧС России

от 26.01.2016 №26

Порядок

использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса

- Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения,
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса
(далее-Порядок) устанавливает обязательные требования  пожарной безопасности к использованию открытого огня  и разведению костров
на землях сельскохозяйственного  назначения  и  землях запаса
(далее - использование открытого огня).

- Использование открытого огня должно осуществляться
в специально оборудованных местах при выполнении следующих
требований:

а)	место использования открытого огня должно быть выполнено
в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более
1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной
на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал)
или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов
за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) • место использования открытого огня должно располагаться
на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды),
100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев
и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групплиственных деревьев  территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено
первичными  средствами пожаротушения для локализации и ликвидации
горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения
пожарной охраны.

- При использовании открытого огня в металлической емкости
или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы
очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные
подпунктами «б» и «в»   пункта  2 настоящего Порядка, могут быть
уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной
минерализованной полосы не требуется.

- В целях своевременной локализации процесса горения емкость,
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться
с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью
закрыть указанную емкость сверху.

- При использовании открытого огня и разведения костров
для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях
(например: мангалах, жаровнях) на садовых, земельных участках,
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное
расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек
допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости
от горючих материалов - до 2 метров.

- В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих  отходов,
организации массовых мероприятий  с использованием открытого огня

Приложение

к Порядку использования открытого

огня и разведения костров на землях

сельскохозяйственного назначения

и землях запаса

| Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли, м |  | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |